| Перед выездом на велосипеде обязательно ПРОВЕРЬ: - соответствует ли сиденье твоему росту. При нижнем положении педали нога, опирающаяся на нее, должна быть слегка согнута в колене, но не вытянута, иначе будет трудно управлять велосипедом; - хорошо ли закреплен руль. Если он работает туго, то трудно удерживать равновесие и объезжать препятствие. Его следует ослабить; - ручной и ножной тормоза – они оба должны работать. При спуске с горы может соскочить с ведущей шестерни цепь, в результате чего задний тормоз будет бездействовать и, следовательно, безопасно съехать невозможно, если не иметь второго тормоза, действующего на переднее колесо; - правильность центровки колес - плоскости симметрии рамы и колес должны совпадать, тогда во время движения колеса не будут делать «восьмерки»; - натяжение цепи и спиц – они должны быть натянутыми; - давление в шинах - они должны быть хорошо накачаны и плотно прилегать к бортам ободов по всей окружности); - затяжку резьбовых соединений в осях передних и задних колес и других местах; - звуковой сигнал (обычно это звонок). Он крепится на левой стороне рулевой трубы так, чтобы им можно было пользоваться, не отрывая руки от ручки руля; - передний фонарь с белым светом – свет от него должен падать на проезжую часть на расстоянии 20 м от велосипеда. Он должен гореть в темное время суток, в условиях недостаточной видимости (туман, дождь, снегопад…) и в туннелях; - задний фонарь с красным светом – он должен гореть в темное время суток и при плохой видимости. Это даст возможность водителям заранее увидеть впереди велосипедиста. Включать красный фонарь необходимо. Ошибочно считать, что если спереди горит фонарь, то он виден и сзади. Дело обстоит не так: водитель за рулем автомобиля вовсе не видит ни фонаря, ни велосипедиста; - красный светоотражатель - его нужно обязательно вытереть от пыли, тогда он оправдает себя. В темноте водители могут вовремя заметить велосипедиста и не наехать на него; - зеркало заднего вида – крепится на левой стороне руля шарнирно; - велосипедный насос - крепится к раме на нижней, верхней или подседельной трубе. | ПОМНИ! Велосипедист является водителем и должен знать правила дорожного движения, следить за техническим состоянием велосипеда, а езда на велосипеде требует умения и большого навыка. Выезжать на дорогу мальчикам и девочкам разрешается с 14-летнего возраста, на мопеде – с 16 лет. Движение на велосипедах разрешается по проезжей части в один ряд как можно правее, на расстоянии не более одного метра от ее правого края. Выезд на большее расстояние разрешается лишь для объезда препятствий (стоящий автомобиль, ремонтные работы и т.д.) или для обгона медленно движущихся транспортных средств (гужевая повозка, дорожный каток, тележка и т.д.) и в разрешенных случаях для поворота налево или разворота. Допускается движение по обочине, если это не создает помех пешеходам. Обгонять разрешается только при хорошей видимости и когда дорога свободна, соблюдая крайнюю осторожность. Перед обгоном следует удостовериться в том, что ни впереди, ни сзади нет приближающегося транспорта. После обгона надо подать сигнал для поворота направо – поднять вытянутую в правую сторону правую руку до уровня плеча (либо, согнув в локте под прямым углом вверх левую руку, вытянуть ее в сторону), затем отъехать к правому краю дороги. Если дорога свободна, то перед поворотом налево надо подать сигнал – вытянуть в сторону левую руку до уровня плеча (либо, согнув в локте под прямым углом вверх правую руку, вытянуть ее в сторону), а затем ехать все еще в прямом направлении. Предупредительный сигнал следует давать заблаговременно - примерно, на расстоянии 30-40 метров. А вообще-то, чем раньше, тем лучше. Самый опасный маневр для велосипедиста – это поворот НАЛЕВО или разворот. Их разрешается совершать только на дорогах, где имеется одна полоса движения в данном направлении. Это может себе позволить велосипед, мастерски владеющий велосипедом, который свободно и спокойно ориентируется в дорожном движении. Безопаснее, поворачивая налево, сойти с велосипеда и вести его рядом, соблюдая правила перехода перекрестка для пешеходов. Велосипедист должен постоянно следить за другими транспортными средствами, за пешеходами, знать все дорожные знаки! |
| --- | --- |

| Водителям велосипеда ЗАПРЕЩАЕТСЯ: | ТВОЙ ДРУГ – ВЕЛОСИПЕД! (худ. - учащиеся школы № 8 г. Новая Ляля) Велосипед – удобное транспортное средство, но в неумелых руках оно может быть очень опасно. _______________________________________________________________ |
| --- | --- |
| ездить на велосипеде по тротуарам, пешеходным дорожкам парков, садов, бульваров; ездить непосредственно за автобусом или каким-либо другим транспортным средст-вом. Если движущееся впереди транспортное средство затормозит, то столкновение неизбежно; перевозить пассажира на раме или багажнике. Детей в возрасте до 7 лет разрешается перевозить только в том случае, если имеется специальное дополнительное сиденье, оборудованное подножками, прикреплены-ми к передней раме; ездить на велосипеде в болезненном или усталом состоянии; ездит по несколько велосипедистов в ряд; ездить в темное время суток без переднего белого и заднего красного фонаря; | перевозить предметы, которые выступают более чем на 0,5 метра по длине или ширине за габариты велосипеда. Особенно опасно перевозить косу, длинную удочку и т.д.; |  |
|  | цепляться за движущийся транспорт, ехать на буксире, вне зависимости от способа буксировки (худ. – учащиеся школы № 11 пос. Лобва) |  |
|  | ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой (худ. – учащиеся школы № 12 пос. Лобва) |  |